## Slide 1: Wo befinden sich Kraftwerksreserven in Deutschland?
Seminarfach – Regenerative Energietechnik
Deckert, Moritz
Linnenbrügger, Fynn
Fakultät Versorgungstechnik

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Wie funktioniert der deutsche Strommarkt?
Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung
Kraftwerksreserven zur Reserveleistungsvorhaltung
Thema 4
Thema 5

## Slide 3: Wie funktioniert der deutsche Strommarkt?
Energy-Only-Market (EOM)
Merit Order – Kraftwerke werden mit entsprechenden Grenzkosten aufsteigend aufgelistet
Grenzkostenkraftwerk – Kraftwerk deckt Angebot und Nachfrage  legt Strompreis für alle fest
Merit Order Effekt:
  EE haben Grenzkosten nahe null
  Drücken den Strompreis
  Konventionelle Kraftwerke rücken nach rechts
   Folge: Volatile Strompreise, unvorhersehbare Betriebsstunden für konventionelle Kraftwerke, häufig unwirtschaftlich

## Slide 4: Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung
Werden am Regelenergiemarkt gehandelt
Regelleistung: Reservierung von Kraftwerksleistung
 Vergütung von vorgehaltener Leistung (Leistungspreis)
Regelarbeit: Ausgleich von Regelzonenungleichgewichten
 Vergütung von tatsächlich erbrachter Arbeit in MWh (Arbeitspreis)
 Möglich ist positive als auch negative Regelarbeit
Frequenz < 50 Hz
 Zu wenig Strom im Netz
Frequenz > 50 Hz
 Zu viel Strom im Netz

## Slide 5: Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung Momentanreserve
Rotierende Schwungmassen aus z. B. Generatoren
Wirken intrinsisch auf die Netzfrequenz
Bei Frequenzabfall langsamere Rotation
Bei Frequenzanstieg schnellere Rotation
Vorzuhaltende Momentanreserve bemisst sich an Leistungssprung bzw. -abfall von 3 GW

## Slide 6: Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung Primärreserve
Wird über einen Zusammenschluss mehrerer Staaten der ENTSO-E bereitgestellt
Kapazität der PRL: 3 GW
 Ermittlung erfolgt anhand des Ausfalls der zwei größten Kraftwerksblöcke innerhalb des Netzes
Kapazität wird anhand des eingespeisten Stroms auf die Teilnehmer aufgeteilt
Nach 30 Sekunden vollständige Leistung abrufbereit
Vollständige Leistung muss für 15 Minuten bereitstehen
Wirtschaftliche Aspekte:
  Preisfindung: „Marginal Pricing“
  Vergütung von Leistungspreis

## Slide 7: Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung Sekundärreserve
Von ÜNB per Signal automatisch angefordert
Nach 30 Sekunden zugeschaltet
Nach 5 Minuten vollständige Leistung abrufbereit
Vollständige Leistung muss für 15 Minuten bereitstehen
Wird nahezu immer angefordert  Geknüpft an Regelgenauigkeit
Wirtschaftliche Aspekte:
  Preisfindung: Merit-Order
  Vergütung von Leistungs- und Arbeitspreis

## Slide 8: Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung Minutenreserve und nachfolgender Bilanzausgleich
Wird nach 5 Minuten aktiviert
Ab 15 Minuten volle Leistung
Anschließend 45 Minuten lang volle Leistung
Wirtschaftliche Aspekte:
  Preisfindung: Merit-Order
  Vergütung von Leistungs- und Arbeitspreis

## Slide 9: Kraftwerksreserven zur Reserveleistungsvorhaltung Netzreserve, Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft
Netzreserve:
  Kraftwerke für den Redispatch (vorrangig im Süden)
  Höhe wird aus Berechnungen der BNetzA und der ÜNB ermittelt
  Winter 2022/2023: 8,264 GW; Winter 2023/2024: 5,361 GW
Kapazitätsreserve:
  Aktivierung, bei Unterdeckung von Angebot und Nachfrage
  Zeitlich nach Strombörse und Systemdienstleistungen
  2 GW ausgeschrieben  1,263 GW kontrahiert
Sicherheitsbereitschaft:
  Besteht ausschließlich aus Braunkohlekraftwerken, welche frühzeitig stillegelegt werden sollen, jedoch von der BNetzA als systemrelevant eingestuft sind
  Nach 10 Tagen betriebsbereit  weiteren 11 Stunden Minimallast  weiteren 13 Stunden Volllast

## Slide 10: Veränderungen durch den Überfall Russlands auf die Ukraine
Anteil von Erdgas an Stromproduktion soll verringert werden
Steinkohlekraftwerke aus Netzreserve
Braunkohlekraftwerke aus Sicherheitsbreitschaft
Gelten vorübergehend bis Frühling 2024 und Sommer 2023
Bedingung: Alarm- oder Notfallstufe Gas ausgerufen
Kraftwerk Mehrum und Petershagen (Heyden 4) bereits wieder am Netz
Reguläre Rückkehr an den Strommarkt